|  | Železnice slovenskej republiky, bratislava GENERÁLNE RIADITEĽSTVO, ODBOR EXPERTÍZY Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1 |
| --- | --- |

## TABUĽKY PRECHODNOSTI HNACÍCH DRÁHOVÝCH VOZIDIEL

Platí od 16. 4. 2010

V nasledujúcich tabuľkách značkou X v stĺpci príslušnej traťovej triedy je označené, že hnacie vozidlo smie prechádzať na trati zaradenej do tejto traťovej triedy.

# Prechodnosť elektrických rušňov jednosmernej trakcie

| Rad HDV | Traťová trieda, na ktorej smie hnacie vozidlo prechádzať | Skupina prechodnosti podľa priečnych účinkov na železničný zvršok |
| --- | --- | --- |
|  | A | B1 | B2 | C2 | C3 | C4 | D2 | D3 | D4 | E4 | E5 |  |
| 110 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| 121 |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | 1 |
| 130 |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | 1 |
| 131 |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | 1 |
| 140 |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | 1 |
| 141 |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | 1 |
| 150 |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | 1 |
| 162 |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | 2 |
| 163 |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | 2 |
| 180 |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 |
| 181 |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | 3 |
| 182 |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 |
| 183 |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 |
| ET 05 |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | 1 |
| ET 13 |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | 1 |
| ET 21 |  |  |  |  | X | X |  | X | X | X | X | 3 |
| ET 22 |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | 3 |
| EU 07 |  |  |  |  | X | X |  | X | X | X | X | 2 |

# Prechodnosť elektrických rušňov striedavej trakcie

| Rad HDV | Traťová trieda, na ktorej smie hnacie vozidlo prechádzať | Skupina prechodnosti podľa priečnych účinkov na železničný zvršok |
| --- | --- | --- |
|  | A | B1 | B2 | C2 | C3 | C4 | D2 | D3 | D4 | E4 | E5 |  |
| 210 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| 230 |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | 1 |
| 240 |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | 1 |
| 242 |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | 1 |
| 263 |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | 2 |
| V43 |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 |
| V63 |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 |

# Prechodnosť  viacsystémových elektrických rušňov

| Rad HDV | Traťová trieda, na ktorej smie hnacie vozidlo prechádzať | Skupina prechodnosti podľa priečnych účinkov na železničný zvršok |
| --- | --- | --- |
|  | A | B1 | B2 | C2 | C3 | C4 | D2 | D3 | D4 | E4 | E5 |  |
| 182.5 |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | 3 |
| 185 |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | 3 |
| 350 |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | 1 |
| 362 |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | 2 |
| 363 |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | 2 |
| 1014 |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| 1116 |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | 3 |

# Prechodnosť elektrických jednotiek jednosmernej trakcie

| Rad HDV | Traťová trieda, na ktorej smie hnacie vozidlo prechádzať | Skupina prechodnosti podľa priečnych účinkov na železničný zvršok |
| --- | --- | --- |
|  | A | B1 | B2 | C2 | C3 | C4 | D2 | D3 | D4 | E4 | E5 |  |
| 460 |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |

# Prechodnosť elektrických jednotiek striedavej trakcie

| Rad HDV | Traťová trieda, na ktorej smie hnacie vozidlo prechádzať | Skupina prechodnosti podľa priečnych účinkov na železničný zvršok |
| --- | --- | --- |
|  | A | B1 | B2 | C2 | C3 | C4 | D2 | D3 | D4 | E4 | E5 |  |
| 560 |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |

# Prechodnosť motorových rušňov

| Rad HDV | Traťová trieda, na ktorej smie hnacie vozidlo prechádzať | Skupina prechodnosti podľa priečnych účinkov na železničný zvršok |
| --- | --- | --- |
|  | A | B1 | B2 | C2 | C3 | C4 | D2 | D3 | D4 | E4 | E5 |  |
| 701 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| 702 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| 703 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| 710 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| 721 |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| 724 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| 730 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| 731 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| 736 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| 740 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| 741 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| 742 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| 744 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| 746 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| 749 |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| 750 |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| 751 |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| 752 |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| 752.6 |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| 753 |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| 753.7 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| 754 |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| 756 |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| 770 |  |  |  |  | X | X |  | X | X | X | X | 3 |
| 771 |  |  |  |  | X | X |  | X | X | X | X | 3 |
| 773 |  |  |  |  | X | X |  | X | X | X | X | 3 |
| 774 |  |  |  |  | X | X |  | X | X | X | X | 3 |
| 797.7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| 1700.1 |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
| 2016 |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
| 2143 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
| 2150 |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X | 2 |
| 2170 |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
| 9437 |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 |
| ER 20 |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
| ST43 |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X | 2 |
| T448p |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
| M41 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| LDE2100 |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 |

# Prechodnosť motorových vozňov a jednotiek

| Rad HDV | Traťová trieda, na ktorej smie hnacie vozidlo prechádzať | Skupina prechodnosti podľa priečnych účinkov na železničný zvršok |
| --- | --- | --- |
|  | A | B1 | B2 | C2 | C3 | C4 | D2 | D3 | D4 | E4 | E5 |  |
| 810 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| 811 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| 812 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| 813 + 913 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| 830 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| 840 |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| 850 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| 851 |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| 5047 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
| 5147 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2 |
| VT 642 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |

# Prechodnosť historických motorových rušňov

| Rad HDV | Traťová trieda, na ktorej smie hnacie vozidlo prechádzať | Skupina prechodnosti podľa priečnych účinkov na železničný zvršok |
| --- | --- | --- |
|  | A | B1 | B2 | C2 | C3 | C4 | D2 | D3 | D4 | E4 | E5 |  |
| 720 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| 725 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| 726 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| 735 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| 775 |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 |
| 776 |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 |
| 781 |  |  |  |  | X | X |  | X | X | X | X | 3 |

# Prechodnosť historických motorových vozňov

| Rad HDV | Traťová trieda, na ktorej smie hnacie vozidlo prechádzať | Skupina prechodnosti podľa priečnych účinkov na železničný zvršok |
| --- | --- | --- |
|  | A | B1 | B2 | C2 | C3 | C4 | D2 | D3 | D4 | E4 | E5 |  |
| 820 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| M 274 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| M 131.1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |

# Prechodnosť parných rušňov

| Rad HDV | Traťová trieda, na ktorej smie hnacie vozidlo prechádzať | Skupina prechodnosti podľa priečnych účinkov na železničný zvršok |
| --- | --- | --- |
|  | A | B1 | B2 | C2 | C3 | C4 | D2 | D3 | D4 | E4 | E5 |  |
| 310.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| 310.4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| 314.3 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| 327.2 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| 331.0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| 354.1 |  |  |  |  | X | X |  | X | X | X | X | 1 |
| 387.0 + 923.0 |  |  |  |  | X | X |  | X | X | X | X | 1 |
| 387.0 + 930.1 |  |  |  |  | X | X |  | X | X | X | X | 1 |
| 399.0 + 932.0 |  |  |  |  |  | X |  |  | X | X | X | 1 |
| 422.0 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| 431.0 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| 433.0 + 516.0 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| 434.1 + 516.0 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| 434.2 + 818.0 |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 |
| 464.0 |  |  |  |  |  | X |  |  | X | X | X | 1 |
| 475.1 + 932.3 |  |  |  |  | X | X |  | X | X | X | X | 1 |
| 477.0 |  |  |  |  |  | X |  |  | X | X | X | 1 |
| 486.0 + 930.0 |  |  |  |  | X | X |  | X | X | X | X | 1 |
| 498.1 + 935.2 |  |  |  |  |  | X |  |  | X | X | X | 1 |
| 524.1 |  |  |  |  |  | X |  |  | X | X | X | 1 |
| 534.03 + 935.0 |  |  |  |  | X | X |  | X | X | X | X | 1 |
| 555.3 + 930.3 |  |  |  |  | X | X |  | X | X | X | X | 1 |
| 556.0 + 935.2 |  |  |  |  |  | X |  |  | X | X | X | 1 |

# Prechodnosť hnacích vozidiel na širokorozchodnej trati

| Rad HDV | Širokorozchodná trať | Skupina prechodnosti podľa priečnych účinkov na železničný zvršok |
| --- | --- | --- |
| 125.8 | X | 1 |
| 771.8 | X | 3 |
| 773.8 | X | 3 |
| 810.8 | X | 1 |